1.부품 리스트

2.설치요령

Step 1 :  Quick ties를 휠센서 홈으로 넣어 오른쪽 혹은 왼쪽 포크암에 부착하는데 마운트 브라켓과 같은 방향에 있어야 하고 배터리 커퍼가 휠과 맞보는지 확인해라(그림 #1).

Step 2 : 십자드라이버로 자석을 스포크에 붙이는데(그림 #2) 휠센서에 위쪽 또는 아랫쪽 맨질맨질한 라인과 자석을 맞춰야 한다. 자석을 너무 꽉 조이지 마라.

Step 3 : 센서손잡이를 센서가 쉽게 돌아갈때까지 풀고 센서가 자석과 2mm 안으로 들어오게 돌린다(그림#3). 센서가 자리잡으면 손잡이를 돌려 잠근다.

Step 4 : 속도계 브라켓을 스템 근처 핸들바에 부착한다(그림 #4). 31.8용 핸들바의 경우 고무심이 필요없다. 더 작은 지름의 핸들바의 경우 잘 맞도록 큰심을 사용해라. 브라켓이 핸들바에서 돌지 않도록 드라이버로 조여라. 속도계 머리부분을 딱 소리가 날때까지 브라켓으로 밀어넣는다.

Step 5 : 자석과 센서가 바르게 맞춰져 있는지 시험해봐라. 먼저, 활성화시키기 위해 속도계를 자전거 앞쪽으로 밀어봐라. 이제 앞휠을 돌려봐라. 자석과 센서가 올바르게 정렬되어 있으면 스피드가 찍히기 시작할 것이다.

속도계를 브라켓으로부터 제거하려면 : 여러분이 속도계를 딱소리 날때까지 밀어넣었던 반대방향으로 민다(그림 #5). 속도계 본체가 빠져 나올 것이다. 이 작업은 세계 밀어야함을 명심해라. 뭔가 부러지지 않을까 염려하지마라, 속도계가 나올 것이다.

3.기능 및 특성

Line : LCD특성 : Line 1, 2와 3은 모드가 바뀌지 않는다.

1 현재속도 • Miles 또는 Km/h • 0~99.9mph/Kph • 0.1 mph/Kph 단위로 증가

2 주행시간, “RTM” • 9:59:59 까지 표시 • 1초단위로 증가

3 주행거리, “DST” • 999.99 M or K까지 표시 • 0.01 M or K 단위로 증가

4 누적거리, “ODO” • 999.99 M or K 까지 표시 • 0.01 M or K 단위로 증가

OR 브라켓에 끼워진 상태에서 속도계를 앞쪽으로 누르면 화면 2~4로 변경이 가능하다

OR 평균속도, “AVS” • 0-99.9 mph/Kph • 0.1 mph/Kph단위로 증가

OR 온도 • -19° ~ 120°F/ -19° ~ 50°C까지 표시

자전거 누적거리, “BIKE ODO” • 99.999 M or K 까지 표시 • 0.1 M or K단위로 증가

이것은 현재 사용하고 있는 휠사이즈를 위한 거리이며, 거리가 BIKE 1 과 BIKE 2 모두에 기록되어졌을 때만 나타난다.

4.추가적인 특징

속도비교 : “▲”, “▼”로 표시된다

“▲” 여러분의 평균속도보다 현재속도가 높을 때 표시

“▼” 여러분의 평균속도보다 현재속도가 낮을 때 표시

두개의 휠 사이즈 세팅 : “①” 또는  “②”로 표시. 두번째 핸들바브라켓(Part #8000-6) 구입으로 두개의 자전거에 속도계가 사용되어질 때 사용자가 두가지 휠사이로 프로그램하도록 해준다.

“①” ATB 또는 Hybrid 타이어를 표시한다

“②” Road 또는 부드러운 타이어를 표시한다.

추가된 특징 :

• Auto LCD OFF – LCD가 5분간 사용되어지지 않으면 자동적으로 꺼진다. 시간은 여전히 표시된다.

• MacroMonitor LCD 표시판은 동시에 5가지 기능까지 표시하며, 모드 전환을 줄여준다.

• 사용하기 편한 “버튼이없는” 디자인 – 모드 전환을 위해서 브라켓 안에서 속도계를 앞으로 밀기만하면 된다.

• 모든 기후에 사용하도록 방수구조이다.

5.속도계 Setup 및 Programming

배터리 설치 : 배터리를 설치하기 위해서, 속도계를 뒤집어 동전으로 배터리커버를 제거해라(그림 #6). “+”표시가 보이게 배터리(CR2032 3V)를 설치해라. 배터리 케이스를 재위치시키고, 고무 가스켓이 제대로 위치해있는가 그리고 배터리커버가 배터리케이스와 잘 맞춰져 있는가를 확인해라. 아래의 속도계 셋팅을 참조해라. 배터리는 일반적으로 6개월정도 간다.

- Programming 모드로 들어가기 모드버튼을 눌러 4번째 라인에 “ODO”가 나타나게 한다. 펜이나 클립의 뽀죡한 끝으로 set버튼을 3~4초간 누르고 있는다. 놓으면 화면 오른쪽상단에 “M/H” 또는 “Km/h”가 번쩍일 것이다.

- M/h or Km/h 선택하기위해서는 모드버튼을 눌러라. 여러분의 선택을 잠그기위해서는 Set버튼을 눌러라 화면에 “4”깜박이면서 “2154”를 보게 될 것이다.

- 휠사이즈 세팅(WSS)을 정하는 것은 두가지 방법이 있다. 1000mm보다 작은 값을 넣으려면 WSS2 “②”에 여러분의 WSS를 넣어야만 한다. WSS1 “①”는 1000mm미만 사이즈를 넣을 수 없다.

방법 1 : 여러분의 타이어 옆면에 나와있는 사이즈를 읽고 오른쪽에 있는 타이어 사이즈와 일치하는 숫자를 넣어라. 많은 타이어 메이커와 디자인이 있기 때문에 다른 메이커로부터의 같은 사이즈라도 실지로는 많이 차이가 날수도 있다. 그러므로, 여러분의 속도계의 정확성을 위해 방법2를 사용하는 것을 추천한다.

방법2 : 휠을 한바퀴 돌린다 : 최상을 결과를 위해서 휠이 구르는데 적합한 평평하고 부드러운 면을 찾고 타이어 압력을 라이딩시처럼 바람을 넣어라.

1) 시작위치를 잡기위해 마스킹테입이나 라인을 표면에 표시한다.

2) 앞타이어 밸브를 시작지점 위에서 6시방향에 위치시킨다(그림 #7).

3) 밸브가 한바퀴 굴러 6시방향에 다시 올때까지 전진한다(더 정확한 값을 얻기위해 핸들바에 체중을 실어 누르면서 전진한다.) 마스킹테입이나 선으로 끝나는 지점을 표시한다. 필요하다면 이과정을 반복해서 평균값을 구한다. 시작과 끝지점거리를 mm단위로 구하면 이것이 여러분의 WSS다(여러분이 인치 줄자를 사용한다면, mm값을 얻기위해 얻어지 인치값에 25.4를 곱해라) 이것이 여러분의 mm값의 WSS다.

- 윌사이즈 세팅 ①(WSS) 입력하기

A) 깜박이는 첫번째 숫자를 원하는 값으로 변환하기 위해 “mode”버튼을 눌러라

B) 여러분의 선택한 값을 고정하기위해 “set”버튼을 누르면 다음 숫자가 깜박인다.

C) 모든 네숫자가 정해질때까지 A-B과정을 반복한다. 네 숫자가 정해진후 화면이 Odometer(누적거리) 세팅화면으로 변할 것이다.

5) ODOMETER(누적거리) 세팅 ① : 가장 오른쪽에 있는 숫자가 깜박일 것이다. ( Odometer를 세팅할 필요가 없다면 WSS ②가 나오도록 “set”버튼을 반복해서 눌러라) Odometer를 세팅하려면 A-B과정을 반복해라.

6) 휠사이즈세팅②(WSS) : 화면에 화면표시 ② 기본값 WSS ‘0000’이 표시되는데 첫번째 “0”이 깜박이는 것을 볼것이다. WSS ① 세팅하는 것처럼 과정을 반복해라.

7) ODOMETER 세팅 ② : Odometer ① 세팅하는 것처럼 과정을 반복해라.

8) 시간세팅 : 가장 왼쪽의 시간 숫자가 깜박일 것이다. 시간을 세팅하려면 A-B과정을 반복해라. 시간만 리셋하려면, 네번째 라이에 시간이 표시될때까지 mode버튼을 눌러라. 시간을 초기화하기 위해 ‘set’버튼을 눌러라. 시간을 세팅하려면 A-B과정을 반복해라. 완료되면, 속도계는 정상작동모드로 들어갈 것이다. 속도계를 브라켓에 재위치시키면 라이딩 준비가 끝난 것이다.

6. 속도계 작동

주의 : Protégé 속도계를 사용할 때, 안전한 라이딩을 위해 매시간 도로, 교통 또는 코스상황에 주로 주의를 기울여야한다.

모드변환 : 속도계를 브라켓안에서 전진할수 있는데까지 밀었다 놓아라. 네번째 줄이 기능이 변할 것이다. 모드를 변환시킬 때 엄지 손가락을 속도계 중앙에 위치하도록 추천한다. 1초이상 혹은 “0”으로 리셋될때까지 속도계를 브라켓 안에서 앞으로 밀고 있지 마라.

라이딩 데이터 리셋하기 : 여러분의 라이딩후에 다음 라이딩 전에 라이딩 데이터를 브라켓안에서 속도계를 앞으로 밀어 라이딩 데이터가 “0”이 될때까지 3초간 유지한다면 “0”으로 리셋할 수 있다. 속도계가 “0”이 되자마자 속도계를 놓으면 된다.

휠사이즈 바꾸기 : 속도계 뒷면 1/2 버튼을 눌러라.(그림 #6)

7. 문제해결

1) 화면이 먹통이거나 일부 숫자만 보인다

베터리를 제거하고 다시 넣어라. 문제가 지속되면 새로운 배터리를 필요로 할 수 있다.

2) LCD가 숫자를 표시하지만 라이딩할 때 데이터를 기록하지 못한다.

휠센서와 자석의 올바른 정렬을 체크해라( 2. step2를 봐라). 브라켓과 속도계의 접촉면을 살피고 청소해라. 중성세제와 물을 사용하고 완전히 말려라. 알코올이나 솔벤트를 사용하지 마라.

3) LCD화면이 어둡다.

이것은 속도계가 태양아래서 오랫동안 노출되어 과도한 열로 발생한다. 속도계를 시원하게 유지시키면 정상으로 돌아온다.

4) Setup하는 동안 Mode버튼이 작동하지 않는다

이것은 속도계 안쪽으로 Set버튼이 눌려있을 때 보통 발생한다. 클립끝을 이용해서 Set버튼을 흔들어 튀어나오게 한다. 이것은 Mode버튼의 잠김을 풀어주어 속도계 세팅을 가능하게 해준다.

5) LCD화면이 먹통이되고 속도계가 리셋된다.

배터리를 꺼내서 배터리와 접촉면을 잘 정리하도록 2개의 금속 접촉점을 배터리쪽으로 휜다. 다시 배터리를 집어넣어라.

다른 문제를 여러분이 경험한다면, 여러분의 Planet Bike 딜러나 Planet Bike에 연락해라.